Сервисный центр

Утверждаю

Директор ООО «Супер-сервис»

Андреев Э.В. ___________

«01» сентября 2023г.

Стоимость работ по техническому обслуживанию чиллеров:

| Вид ТО Чиллер | ТО-Компл. (7раз в год) | ТО-Раз. (1раз в год) | ТО-Кварт. (4раза в год) | ТО-Ежемес. (12раз в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 100 кВт | 89 100,00 | 14 000,00 | 48 000,00 | 74 400,00 |
| 100-250 кВт | 111 900,00 | 18 500,00 | 60 000,00 | 109 200,00 |
| 250-500 кВт | 137 000,00 | 21 800,00 | 72 000,00 | 127 200,00 |
| свыше 500кВт | 160 200,00 | 25 400,00 | 84 000,00 | 165 600,00 |

ТО-Комплексное (7раз в год) включает в себя:

| Вид ТО Чиллер | ТО-1 (1раз в год) | ТО-2 (5 раз в год) | ТО-3 (1 раз в год) |
| --- | --- | --- | --- |
| до 100 кВт | 15 400,00(*1) | 12 500,00(*5) | 13 700,00(*1) |
| 100-250 кВт | 19 600,00(*1) | 15 000,00(*5) | 17 300,00(*1) |
| 250-500 кВт | 23 500,00(*1) | 18 500,00(*5) | 21 000,00(*1) |
| свыше 500кВт | 26 900,00(*1) | 21 800,00(*5) | 24 300,00(*1) |

Регламент комплексного технического обслуживания чиллеров

(ТО-1, ТО-2, ТО-3).

#### ТО-1 (ТО+расконсервация чиллера)

- Общий осмотр и контроль состояния оборудования, расконсервация, проверка антикорозийных покрытий, проверка состояния трубопроводов и запорной арматуры гликолевого и фреонового контуров, проверка состояния теплоизоляции, заправка гликолевого (водяного) контура.
- Проверка электрических (силовых и управляющих) соединений, очистка и протяжка контактов, проверка сопротивления изоляции моторов (насосов, вентиляторов, компрессора), состояние магнитных пускателей, реле, автоматов защиты.
- Проверка и тестирование гидромодуля, очистка фильтров, замена (при необходимости)
- Проверка состояния наружных поверхностей теплообменников, чистка ламелей пневматическим/гидравлическим способом (при необходимости использование моющих составов), проверка состояния моторов воздушных вентиляторов
- Проверка герметичности трубопроводов и запорной арматуры фреонового контура, проверка давления
- Проверка уровня масла
- Запуск, вывод на технологические параметры, регулировка и настройка рабочих параметров
- Проверка режимов работы моторов (температура, рабочие токи, посторонние шумы, насосов, вентиляторов, компрессора)
- Проверка режимов работы подогревателей картеров компрессоров (если имеются)
- Проверка работы терморегулирующих вентилей, соленоидных клапанов, датчиков температуры и давления, реле протока, датчиков аварийных состояний, анализ перегрева, запись результатов в журнал
- Консультация технического персонала, выдача рекомендаций по правильной эксплуатации оборудования

#### ТО-2 (техническое обслуживание чиллера)

- Общий осмотр и контроль состояния оборудования, проверка состояния теплоизоляции, антикоррозийных покрытий

- Контроль электрических (силовых и управляющих) соединений, очистка и протяжка контактов, проверка сопротивления изоляции моторов (насосов, вентиляторов, компрессора), состояние магнитных пускателей, реле, автоматов защиты
- Контроль состояния гидромодуля, очистка фильтров
- Контроль состояния наружных поверхностей теплообменников, чистка ламелей пневматическим/гидравлическим способом (при необходимости использование моющих составов), контроль состояния моторов воздушных вентиляторов
- Контроль фреонового контура, проверка давления
- Контроль уровня масла
- Контроль режимов работы моторов (температура, рабочие токи, посторонние шумы, насосов, вентиляторов, компрессора)
- Контроль режимов работы подогревателей картеров компрессоров
- Контроль регулировка и настройка технологических параметров
- Контроль работы терморегулирующих вентилей, соленоидных клапанов, датчиков температуры и давления, реле протока, датчиков аварийных состояний, перегрева, запись результатов в журнал
- Консультация технического персонала, выдача рекомендаций по правильной эксплуатации оборудования

#### ТО-3 (консервация чиллера)

- Общий осмотр и контроль состояния оборудования, проверка состояния теплоизоляции, антикоррозийных покрытий
- Контроль состояния электрических соединений, проверка сопротивления изоляции моторов (насосов, вентиляторов, компрессора), состояние магнитных пускателей, реле, автоматов защиты
- Контроль состояния гидромодуля, состояния наружных поверхностей теплообменников, контроль фреонового контура, проверка давления

- Контроль уровня масла
- Контроль режимов работы моторов (температура, рабочие токи, посторонние шумы, насосов, вентиляторов, компрессора)
- Контроль работы терморегулирующих вентилей, соленоидных клапанов, датчиков температуры и давления, реле протока, датчиков аварийных состояний, перегрева, запись результатов в журнал
- Слив водяного контура, заправка этиленгликолем, консервация оборудования на зимний период

График проведения комплексного технического обслуживания чиллеров:

| Период проведения | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 |

Регламент технического обслуживания чиллеров (разовое, квартальное, ежемесячное)

- Общий осмотр и контроль состояния оборудования, проверка состояния трубопроводов и запорной арматуры гликолевого и фреонового контуров, проверка состояния теплоизоляции
- Проверка электрических соединений, очистка и протяжка контактов, проверка состояния моторов (насосов, вентиляторов, компрессора), магнитных пускателей, реле, автоматов защиты.
- Проверка гидромодуля, очистка фильтров, замена (при необходимости)
- Проверка состояния наружных поверхностей теплообменников, чистка ламелей пневматическим/гидравлическим способом (при необходимости использование моющих составов)
- Проверка давления фреона
- Проверка уровня масла
- Запуск, регулировка и настройка рабочих параметров (по необходимости)
- Проверка режимов работы моторов (температура, рабочие токи, посторонние шумы, насосов, вентиляторов, компрессора)
- Проверка режимов работы подогревателей картеров компрессоров (если имеются)
- Проверка работы терморегулирующих вентилей, соленоидных клапанов, датчиков температуры и давления, реле протока, датчиков аварийных состояний, запись результатов в журнал
- Консультация технического персонала, выдача рекомендаций по правильной эксплуатации оборудования